## Slide 1: Архитектура мобильных устройств Лев Снежко, 2 группа

## Slide 2: ARM
(Advanced RISС Machine, усовершенствованная RISС-машина)
– семейство архитектур с упрощенным набором команд типа RISC.
Разработана и лицензируется ARM Limited

## Slide 3: ARM
Среди лицензиатов ARM:
  AMD,
  Apple,
  Intel
  Analog Devices
  Atmel
  Xilinx
  Samsung
  LG
  Sony
  Nvidia

## Slide 4: ARM
Набор команд (стандартный, 32-bit):
ADC,
ADD,
AND,
B/BL,
BIC,
CMN,
CMP,
EOR,
LDM
LDR/LDRB,
MLA,
MOV,
MUL,
MVN,
ORR,
RSB,
RSC,
SBC
STM,
STR/STRB,
SUB,
SWI,
SWP,
TEQ,
TST

## Slide 5: ARM
Особенности RISC:
Архитектура загрузки/хранения
Нет поддержки нелинейного доступа к памяти
Равномерный 16х32-битный регистровый файл
Фиксированная длина команд (32 бита в стандартном режиме)
Однотактное исполнение

## Slide 6
Одна из основных особенностей ARM – предикация.
Предикация – это возможность условного выполнения команд
Команда будет выполнена или проигнорирована в зависимости от значения флагов состояний.
В код большинства инструкций добавлены 4 бита – предикат. Одно из его значений утверждает, будет ли команда выполняться безусловно, а остальные кодируют сочетание флагов процессора.
ARM

## Slide 7: ARM. Предикация
Код на языке С
while (i != j) {
if (i > j) {
i -= j;
} else {
j -= i;
}
}
ПРИМЕР
Код на ассемблере ARM
loop CMP Ri, Rj
SUBGT Ri, Ri, Rj
SUBLT Rj, Rj, Ri
BNE loop

## Slide 8: ARM. Объединение команд
Код на языке С
a += (j << 2);
ПРИМЕР
Код на ассемблере ARM
ADD Ra, Ra, Rj, LSL #2

## Slide 9: ARM
Режимы работы процессора:
User mode
Fast Interrupt
Interrupt
System mode
Abort mode
Supervisor mode
Undefined mode

## Slide 10
Регистры
Процессор ARM имеет 31 регистр общего назначения
В зависимости от режима работы пользователь имеет доступ только к некоторым из них
Обычно разработчику доступны 17 регистров
ARM

## Slide 11: ARM
Регистры
R0-R12 – регистры общего назначения
R13 – Stack Pointer
R14 – Link Register
R15 – Program Counter
CPSR – Current Program Status Register
SPSR – Saved Program Status Register (доступен во всех режимах кроме User mode, System mode)

## Slide 12: ARM
ОС, поддерживающие ARM

## Slide 13: LPDDR
Что это такое?
Low Power DDR - модификация DDR SDRAM со сниженным энергопотреблением

## Slide 14
Особенности:
Важнейшее отличие от DDR – сниженное напряжение с 2.5В до 1.8В (LPDDRv1)
Экономия энергии достигается за счёт:
  Увеличения времени обновления данных при низкой температуре
  Добавления режима «глубокого сна» (Deep Power Down)
LPDDR

## Slide 15
Разновидности:
На данный момент существует 5 поколений LPDDR. Они отличаются энергопотреблением и быстродействием
LPDDR

## Slide 16
Емкостные и резистивные дисплеи

## Slide 17
Резистивные дисплеи
Дисплей состоит из стеклянной панели и пластиковой мембраны
По принципу работы делятся на:
Четырёхпроводные
Пятипроводные
Емкостные и резистивные дисплеи

## Slide 18
Пространство между стеклом и мембраной заполнено микроизоляторами. При нажатии на экран панель и мембрана замыкаются, АЦП регистрирует изменение сопротивления и высчитывает координаты точки касания.
Емкостные и резистивные дисплеи
Четырёхпроводные резистивные дисплеи

## Slide 19
Отличается от четырёхпроводного тем, что резистивное покрытие на мембране заменено проводящим. На углах стеклянной панели расположены электроды.
На мембрану подаётся напряжение, электроды заземлены. При нажатии напряжение на мембране меняется.
Емкостные и резистивные дисплеи
Пятипроводные резистивные дисплеи

## Slide 20
Ёмкостные дисплеи
Представляет собой стеклянную панель, покрытую резистивным материалом. Электроды, расположенные по углам экрана подают на панель небольшое напряжение. При касании экрана проводящим предметом (например, пальцем) происходит утечка тока. Далее высчитываются координаты точки касания
Емкостные и резистивные дисплеи

## Slide 21: Архитектура мобильных устройств Лев Снежко, 2 группа