## Slide 1: VLIW & EPIC
by Leu Snezhko
course 2, group 2

## Slide 2: Архитектура VLIW
VLIW (Very Long Instruction Word) – архитектура со сверхдлинным командным словом.
Характеризуется возможностью объединять несколько команд в т.н. «связки».
Является альтернативой конвейерной архитектуре, например, RISC-V

## Slide 3
Цели разработки VLIW
удаление планировщика инструкций из процессора
увеличение параллелизма инструкций
Архитектура VLIW

## Slide 4: Архитектура VLIW
Основная идея заключается в использовании некоего компилятора, который разобьёт все команды на группы независимых друг от друга команд.

## Slide 5
Команды из одной группы объединяются в одну длинную команду и отправляются на выполнение.
Так как команды из одной группы не зависят друг от друга, то при их параллельном выполнении не могут возникать конфликты.
Архитектура VLIW

## Slide 6
Таким образом, ответственность за предотвращение конфликтов возлагается на компилятор.
Именно он решает, какие команды будут запускаться параллельно, а какие – последовательно.
Архитектура VLIW

## Slide 7
Компилятор сначала анализирует исходную программу, изучает зависимости между командами и лишь потом приступает к выполнению.
В отличии от конвейерной архитектуры, при которой команды приходили в режиме on-line
Архитектура VLIW

## Slide 8
Объединение обычных команд в сверхдлинную проводится по следующим правилам:
кол-во объединяемых команд не превосходит числа функциональных блоков (ФБ) процессора
в объединённую команду входят только те команды, которые выполняются разными ФБ
Архитектура VLIW

## Slide 9
Длина сверхдлинной команды составляет от 256 до 1024 бит.
Такая команда имеет несколько полей, по числу входящих в неё «атомарных» команд.
Максимальное число полей равно числу вычислительных устройств (обычно от 3 до 20).
Архитектура VLIW

## Slide 10
Все вычислительные устройства имеют доступ ко всем данным, хранящимся в общем регистровом файле
Архитектура VLIW

## Slide 11
Иногда VLIW называют статической суперскалярной архитектурой, т.к. в ней распараллеливание кода происходит статически на этапе компиляции.
Это позволяет упростить аппаратуру и увеличить быстродействие.
Архитектура VLIW

## Slide 12
Главные проблемы VLIW-архитектуры:
усложнение регистрового файла и его связей с вычислительными устройствами
создание «разумного» компилятора, который мог бы разрешать конфликты
Архитектура VLIW

## Slide 13
наборы VLIW-инструкций не были совместимыми между разными поколениями процессоров
задержки загрузки данных из иерархии памяти не являлись полностью предсказуемыми
Главные проблемы VLIW-архитектуры:
Архитектура VLIW

## Slide 14: Для решения этих проблем была разработана технология EPIC

## Slide 15
Архитектура EPIC

## Slide 16
(Explicitly Parallel Instruction Computing) – вычисления с явным параллелизмом команд.
Это усовершенствованный вариант технологии VLIW.
Наиболее известная реализация – IA-64 (IA - Intel Architecture)
Архитектура EPIC

## Slide 17
По сравнению с VLIW имела следующие усовершенствования:
Каждая группа инструкций может иметь стоповый бит, который показывает, зависит ли следующая группа от результатов выполнения данной.
Такой бит позволяет создавать следующие поколения архитектуры с возможностью параллельного запуска большего числа групп.
Архитектура EPIC

## Slide 18
2. Для предподкачки данных используется инструкция программной предподкачки. Предподкачка увеличивает шансы того, что в момент обращения к данным эти данные будут уже в кэше.
По сравнению с VLIW имела следующие усовершенствования:
Архитектура EPIC

## Slide 19
3. Инструкция спекулятивной загрузки загружает данные до того, как станет известно, будут ли они использоваться.
По сравнению с VLIW имела следующие усовершенствования:
Архитектура EPIC

## Slide 20
4. Инструкции проверки загрузки помогают инструкциям спекулятивной загрузки, проверяя, зависела ли загружаемая инструкция от последующей. Если да, то подгружаются обе инструкции
По сравнению с VLIW имела следующие усовершенствования:
Архитектура EPIC

## Slide 21
Включала в себя следующие концепции:
Предсказание ветвлений использовалось чтобы уменьшить частоту переходов, а таже для увеличения спекулятивности выполнения.
Архитектура EPIC

## Slide 22
Включала в себя следующие концепции:
Отложенные исключительные ситуации. В регистрах общего назначения использовался т.н. бит Not a thing
Архитектура EPIC

## Slide 23
Включала в себя следующие концепции:
Крайне большой регистровый файл
Архитектура EPIC

## Slide 24
Включала в себя следующие концепции:
Команды ветвления с несколькими адресами для перехода ускоряют предсказание ветвлений.
Архитектура EPIC

## Slide 26
Формат инструкций IA-64
Архитектура EPIC

## Slide 27
Предикация
Предикация - это способ обработки условных ветвлений. Суть в том, что еще компилятор указывает, что обе ветви выполняются на процессоре параллельно, ведь EPIC-процессоры должны иметь много функциональных блоков.
Архитектура EPIC

## Slide 28
Если в исходной программе встречается условное ветвление (по статистике — через каждые шесть команд), то команды из разных ветвей помечаются разными регистрами предиката (команды имеют для этого соответствующие поля), далее они выполняются совместно, но их результаты не записываются, пока значения регистров предиката (РП) не определены.
Предикация
Архитектура EPIC

## Slide 29
Когда, наконец, вычисляется условие ветвления, РП, соответствующий «правильной» ветви, устанавливается в 1, а другой - в 0. Перед записью результатов процессор проверяет поле предиката и записывает результаты только тех команд, поле предиката которых указывает на РП с единичным значением.
Предикация
Архитектура EPIC

## Slide 30: VLIW & EPIC
by Leu Snezhko
course 2, group 2